# Instalace

Namontujte baterii pevně do motocyklu. Ujistěte se, že zapojíte správně kladný a záporný pól. Při montáži zapojte nejprve kladný a potom záporný kabel. Při demontáži postupujte opačně. Odvzdušňovací hadičku neohýbejte a nemačkejte, může způsobit explozi.

# Uvedení do činnosti

Baterie se naplní elektrolytem – kyselinou sírovou (dle DIN 43530) o hustotě 1,28kg/l a to podle typu výrobku buď 5-15mm nad separátory viditelné plnícími otvory, nebo mezi rysky MIN a MAX na čelní straně bloku.

Kyselina se nechá nasakovat do elektrod a separací po dobu min. 20minut. Po této době je baterii nutné nabít do plné kapacity proudem max 10% jmenovité kapacity baterie. Klidové napětí na svorkách má být minimálně 12.5V.

Upozornění:

Nemáte-li k dispozici zařízení k měření hustoty elektrolitu a kapacity baterie popř. nabíječku s nastavováním vhodných nabíjecích hodnot, doporučuje výrobce svěřit první nabíjení nových baterií odborným organizacím, poněvadž se tím přímo ovlivňuje funkce a životnost výrobku. Na neodborně nabité, nebo naplněné baterie se nevztahuje záruka.

Plnění bezúdržbových baterií:

Sloupněte krycí fólii z baterie. Vyjměte patronu s elektrolytem z obalu a nasaďte jí na baterii. Po přelití obsahu patrony nechte baterii 20min. odstát a uzavřete ji víčkem. Poté baterii nabijte do plné kapacity pouze nabíječkou určenou k nabíjení gelových nebo bezúdržbových baterií.

Gelové baterie jsou prodávány v nalitém a uzavřeném stavu. Skladováním dochází k samovolnému jejich kapacity a proto je nutné je před prvním použitím nabít. Je-li baterie déle než 3 měsíce nepoužívána, je nutné jí pravidelně nabíjet. (Zejména je-li zapojena v motocyklu) Při zanedbání pravidelné údržby je možné, že nebude možné baterii znovu oživit.

Záruční podmínky:

Záruka se vztahuje pouze na baterie uvedené do provozu odbornou firmou s potvrzeným záručním listem. Záruka zaniká při nedodržení předpisů pro skladování, provoz a ošetřování baterie, při jejím mechanickém poškození a nevztahuje se na závady způsobené vadným elektronickým zařízením popř. nevhodným nabíjením. Baterie je spotřební materiál a má životnost 6 měsíců. Další životnost je závislá pouze na údržbě provozovatele. Případná reklamace ztráty nebo poklesu kapacity po této době může být zamítnuta z důvodu překročení životnosti produktu.

-                               -                                 -                                 -                                 -                                -

# Instalace

Namontujte baterii pevně do motocyklu. Ujistěte se, že zapojíte správně kladný a záporný pól. Při montáži zapojte nejprve kladný a potom záporný kabel. Při demontáži postupujte opačně. Odvzdušňovací hadičku neohýbejte a nemačkejte, může způsobit explozi.

# Uvedení do činnosti

Baterie se naplní elektrolytem – kyselinou sírovou (dle DIN 43530) o hustotě 1,28kg/l a to podle typu výrobku buď 5-15mm nad separátory viditelné plnícími otvory, nebo mezi rysky MIN a MAX na čelní straně bloku.

Kyselina se nechá nasakovat do elektrod a separací po dobu min. 20minut. Po této době je baterii nutné nabít do plné kapacity proudem max 10% jmenovité kapacity baterie. Klidové napětí na svorkách má být minimálně 12.5V.

Upozornění:

Nemáte-li k dispozici zařízení k měření hustoty elektrolitu a kapacity baterie popř. nabíječku s nastavováním vhodných nabíjecích hodnot, doporučuje výrobce svěřit první nabíjení nových baterií odborným organizacím, poněvadž se tím přímo ovlivňuje funkce a životnost výrobku. Na neodborně nabité, nebo naplněné baterie se nevztahuje záruka.

Plnění bezúdržbových baterií:

Sloupněte krycí fólii z baterie. Vyjměte patronu s elektrolytem z obalu a nasaďte jí na baterii. Po přelití obsahu patrony nechte baterii 20min. odstát a uzavřete ji víčkem. Poté baterii nabijte do plné kapacity pouze nabíječkou určenou k nabíjení gelových nebo bezúdržbových baterií.

Gelové baterie jsou prodávány v nalitém a uzavřeném stavu. Skladováním dochází k samovolnému jejich kapacity a proto je nutné je před prvním použitím nabít. Je-li baterie déle než 3 měsíce nepoužívána, je nutné jí pravidelně nabíjet. (Zejména je-li zapojena v motocyklu) Při zanedbání pravidelné údržby je možné, že nebude možné baterii znovu oživit.

Záruční podmínky:

Záruka se vztahuje pouze na baterie uvedené do provozu odbornou firmou s potvrzeným záručním listem. Záruka zaniká při nedodržení předpisů pro skladování, provoz a ošetřování baterie, při jejím mechanickém poškození a nevztahuje se na závady způsobené vadným elektronickým zařízením popř. nevhodným nabíjením. Baterie je spotřební materiál a má životnost 6 měsíců. Další životnost je závislá pouze na údržbě provozovatele. Případná reklamace ztráty nebo poklesu kapacity po této době může být zamítnuta z důvodu překročení životnosti produktu.